## Slide 1: Luce ed energia: la fisica della materia e le sue applicazioni (LED, fotovoltaico)
1
Dipartimento di Fisica, Università di Pavia
http://fisica.dip.unipv.it/it
Lucio Claudio Andreani
Stage presso Dipartimento di Fisica, Pavia, 12-06-2024

## Slide 2: Indice
2
Luce: onde elettromagnetiche e fotoni, polarizzazione
Fotovoltaico e LED: cenni storici
Isolanti, semiconduttori, metalli. Resistenza elettrica
Semiconduttori: bande e gap, portatori, assorbimento
Semiconduttori: drogaggio, giunzione p-n
LED in luce blu e in luce bianca
Celle fotovoltaiche

## Slide 3: Luce e tecnologie
3
La tecnologie basate sulla luce hanno un enorme impatto sulla società e sulla vita quotidiana.
Dal 2018, il 16 maggio è la giornata internazionale della Luce: vedi il sito https://www.lightday.org/
Illuminazione
Medicina
Industria
Telecomunicazioni
Energia

## Slide 4: Luce e onde elettromagnetiche
4
L’energia luminosa si propaga sotto forma di onde elettromagnetiche, ossia oscillazioni del campo elettrico E e magnetico B. Le oscillazioni sono perpendicolari alla direzione di propagazione: l’onda elettromagnetica è trasversale.
La radiazione elettromagnetica è caratterizzata da:
lunghezza d’onda l
frequenza n=c/l , dove c=3·108 m·s-1 è la velocità della luce nel vuoto
frequenza angolare w=2pn=2pc/l
energia E=hn=hc/l, dove h=6.626·10-34 J·s è la costante di Planck
Per luce visibile si intende la radiazione elettromagnetica con
n: 400-790 THz l: 380-750 nm E: 1.65-3.3 eV
N.b. 1 elettron-Volt (eV)=1.6·10-19 C * 1 Volt= 1.6·10-19 J
E (eV)= 1240/l (nm)

## Slide 5: Quantizzazione dell’energia
5
quanto di energia
elettromagnetica (fotone):
E = h=hc/l
anche la luce (così come la materia) è onda/particella!
L’energia viene emessa, trasportata ed assorbita in “pacchetti” detti quanti
La radiazione elettromagnetica ha simultaneamente natura
ondulatoria: onde elettromagnetiche (interferenza, diffrazione, …)
corpuscolare: fotoni (effetto fotoelettrico, gap di energia, …)

## Slide 6: Lo spettro delle onde elettromagnetiche
6
E=hn=hc/l
1 eV=1.610-19 J

## Slide 7: Stati di polarizzazione della luce
Polarizzazione lineare: il campo elettrico oscilla lungo una direzione, nel piano perpendicolare alla direzione di propagazione
Polarizzazione circolare: il campo elettrico ruota nel piano perpendicolare alla direzione di propagazione

## Slide 8: Indice
8
Luce: onde elettromagnetiche e fotoni, polarizzazione
Fotovoltaico e LED: cenni storici
Isolanti, semiconduttori, metalli. Resistenza elettrica
Semiconduttori: bande e gap, portatori, assorbimento
Semiconduttori: drogaggio, giunzione p-n
LED in luce blu e in luce bianca
Celle fotovoltaiche

## Slide 9: Volta e fotovoltaico
Effetto Volta (Alessandro Volta, Pavia, 1797) = potenziale di contatto fra due metalli diversi
V
Zn
Cu
Effetto fotovoltaico (Alexandre E. Becquerel, Paris, 1839) = differenza di potenziale indotta dall’illuminazione in una cella elettrolitica. Oggi: in una giunzione p-n a circuito aperto.
E’ legato all’effetto fotoelettrico.

## Slide 10: Effetto fotoelettrico
10
L’ effetto fotoelettrico, scoperto da Heinrich Hertz nel 1887, consiste nell’estrazione di elettroni dalla materia a seguito dell’assorbimento di radiazione elettromagnetica.
È caratterizzato dall’esistenza di una frequenza di soglia nth: solo la radiazione di frequenza n>nth, viene assorbita e produce fotoelettroni.
hn
Kmax
La teoria dell’effetto fotoelettrico fu formulata da Albert Einstein nel 1905. Si assume che la radiazione elettromagnetica consista di quanti di luce, o fotoni, di energia E=hn dove h è la costante di Planck. Solo fotoni con energia hn>hnth=W possono estrarre elettroni, dove W è la funzione lavoro, ossia la minima energia necessaria per estrarre un elettrone).
L’effetto fotoelettrico è quindi evidenza della natura quantistica della luce.

## Slide 11: Luce ed energia
11
LED (Light Emitting Diode)
Celle fotovoltaiche
 illuminazione e risparmio energetico
 energia elettrica da fonte rinnovabile

## Slide 12: Celle fotovoltaiche e semiconduttori
12
1901- proprietà raddrizzatrici dei cristalli: silicio, SiC, PbS (galena), …
1930-1932: celle al selenio (efficienza < 1%)
1940: silicio ultra-puro, giunzioni p-n (radar…)
1947: transistor (AT&T Bell Laboratories)
1954: celle al silicio (AT&T Bell Laboratories, efficienza ~6%)
1954-1970: sviluppo della tecnologia, applicazioni spaziali
1969-1980: Solar Power Corporation (Exxon)  riduzione dei costi
1973: primo shock petrolifero  intense ricerche su energie alternative
1986: crollo prezzi del petrolio  ridimensionamento ricerche su solare
1995: cella solare al silicio di efficienza record (25%)
2000- incentivi, rapida crescita della potenza installata (D, J, USA, IT, Ch..)

## Slide 13: L’illuminazione… a “bright story”
13
Candela
Lampada a olio
Lampadina a incandescenza
Tubo fluorescente
Lampadina a fluorescenza
Lampadina a LED in luce bianca
Antichi egizi
3000 a.C.
W. Murdoch
1810
T. Edison
1879
G.I. Thayer
1934
E.E. Hammer
1976
N. Holonyak
2006

## Slide 14: Efficienza luminosa
14
Lampada a olio
Lampada fluorescente
Lampada a incandescenza
Lampada a LED

## Slide 15: Indice
15
Luce: onde elettromagnetiche e fotoni, polarizzazione
Fotovoltaico e LED: cenni storici
Isolanti, semiconduttori, metalli. Resistenza elettrica
Semiconduttori: bande e gap, portatori, assorbimento
Semiconduttori: drogaggio, giunzione p-n
LED in luce blu e in luce bianca
Celle fotovoltaiche

## Slide 16: Isolanti, semiconduttori e metalli
16
Rame: buona conducibilità elettrica
Vetro: Non conduce corrente
Silicio: moderata conducibilità elettrica
Notes: 5

## Slide 17: Legge di Ohm, resistenza, resistività
17
Tensione V
Corrente I
Area S
Lunghezza L
Legge di Ohm, R = resistenza: si misura in W (Ohm)
r = resistività: si misura in Wm
È una proprietà specifica del materiale (non dipende dalla geometria)
s = conducibilità
Notes: Prima di spiegare come mai i superconduttori hanno resistenza nulla, è opportuno ricordare come avviene il trasporto di corrente nei metalli ordinari.
Se si invia una corrente continua I in un metallo e si misura la differenza di potenziale V ai suoi capi * , si osserva che queste due grandezze sono proporzionali l’una all’altra. Il coefficiente di proporzionalità, R, è detto resistenza.

## Slide 18: Qual è l’origine della resistenza elettrica?
18
La meccanica quantistica ci dice che gli elettroni urtano SOLO contro ioni “fuori posto” a causa di:
Vibrazioni degli ioni (agitazione termica)
Difetti del reticolo
(vacanze, dislocazioni, …)
questi urti sono la causa fisica della resistenza elettrica, che nei metalli aumenta all’aumentare della temperatura
Notes: Per capirlo dobbiamo ricordare che gli elettroni sono particelle elementari il cui comportamento si può descrivere solo con la meccanica quantistica. Essa ci dice che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, gli elettroni urtano contro gli ioni del reticolo solo quando questi ultimi sono, per così dire, fuori posto. Ciò può essere dovuto a difetti nel reticolo ma anche alla vibrazione degli ioni attorno alle loro posizioni di equilibrio dovuta all’agitazione termica. Sono questi urti a frenare la corrente, ossia a determinare la resistenza elettrica

## Slide 19: Semiconduttori e metalli: resistività
19
Semiconduttori:
Resistività elevata
(Si: 3·103 W·m)
che diminuisce con T
r
T
 Molto sensibile a:
illuminazione
Impurezze (pochi atomi)
r
r
r0
Metalli:
Resistività bassa
(Cu: 2·10-8 W·m)
che aumenta con T
Poco sensibile a:
illuminazione
impurezze
T
T
r0
Superconduttori:
Resistività nulla
al di sotto della temperatura critica Tc
Molto sensibile al campo magnetico
espulsione
Tc
Notes: 6

## Slide 20: Indice
20
Luce: onde elettromagnetiche e fotoni, polarizzazione
Fotovoltaico e LED: cenni storici
Isolanti, semiconduttori, metalli. Resistenza elettrica
Semiconduttori: bande e gap, portatori, assorbimento
Semiconduttori: drogaggio, giunzione p-n
LED in luce blu e in luce bianca
Celle fotovoltaiche

## Slide 21: Livelli di energia negli atomi
21
Un elettrone può saltare da un livello all’altro assorbendo o emettendo un fotone di frequenza proporzionale alla differenza di energia, secondo la relazione DE=hn.
Es. elettroni in un atomo
energia
n=1
n=2
n=3
n=4
Secondo i principi della meccanica quantistica, in sistemi legati, l’energia può assumere solo valori discreti detti livelli.

## Slide 22: Bande di energia nei solidi
22
energia
La separazione di energia fra due bande consecutive si dice gap di energia.
gap
gap
Se molti atomi si legano a formare un solido, i livelli discreti si allargano a formare bande di energia.

## Slide 23: Riempimento dei livelli elettronici: il principio di Pauli
23
Eg
isolanti, semiconduttori
metalli
E
banda di
conduzione
banda di
valenza

## Slide 24: Gap di energia e assorbimento ottico
24
energia
Eg
Eg
hn
hn<Eg: il fotone non viene assorbito
hn>Eg: il fotone viene assorbito
Il gap di energia determina la soglia di assorbimento secondo la relazione Eg=hn=hc/l. L’esistenza di una soglia di assorbimento indipendente dall’intensità della luce è un fenomeno di natura quantistica, analogo all’effetto fotoelettrico.
hn

## Slide 25: Semiconduttori: struttura cristallina
25
I semiconduttori (monoatomici gruppo IV, binari III-V e II-VI) sono caratterizzati da un gap di energia piccolo, generalmente < 4 eV.
Tavola periodica
Cella elementare (Si)
5
B
6
C
7
N
8
O
13
Al
14
Si
15
P
16
S
33
As
34
Se
31
Ga
32
Ge
29
Cu
30
Zn
51
Sb
52
Te
49
In
50
Sn
47
Ag
48
Cd
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
79
Au
80
Hg
III
IV
V
VI
IIB
IB
Notes: 7

## Slide 26: Il ruolo della temperatura
26
T=0
T>0
energia
Eg
Aumentando la temperatura, a causa dell’agitazione termica, si creano elettroni in banda di conduzione e lacune in banda di valenza: per questo motivo la resistenza elettrica diminuisce.
Eg
Notes: 8

## Slide 27: Elettroni e lacune: effetto di un campo elettrico
27
E=0
energia
Gli stati vuoti in banda di valenza, o lacune, si comportano come particelle cariche positivamente
E>0
Notes: 8

## Slide 28: Fotoeccitazione e fotoconducibilità
28
Se il semiconduttore viene illuminato con luce di energia hn>Eg , la corrente elettrica aumenta. Questo fenomeno è detto fotoconducibilità
energia
Eg
Tensione V
Corrente I
Notes: 8

## Slide 29: Emissione di luce
29
energia
Elettroni e lacune possono ricombinare radiativamente emettendo fotoni con energia hn=Eg  luminescenza
Eg
Notes: 8

## Slide 30: Gap di energia e luce visibile
30
Utilizzando semiconduttori binari e le loro leghe è possibile ottenere emissione/assorbimento di luce in tutto lo spettro visibile
Eg (eV)
l (nm)
GaP
2.2
ZnSe
2.83
GaN
GaAs
1.44
861
364
3.4
564
438
Si
1.12
1107
InGaN
GaAsP
Notes: 8

## Slide 31: Fisica e tecnologia dei semiconduttori…
31
1824: Berzelius isola e identifica il silicio
1873: fotoconducibilità nel selenio
1901- proprietà raddrizzatrici dei cristalli (Si, PbS, SiC) e radiotelegrafia
1907: elettroluminescenza (carburo di silicio)
1927: LED (carburo di silicio)
1925- meccanica quantistica, teoria della conduzione elettrica nei solidi
1930- teoria giunzione semiconduttore-metallo e giunzione p-n
1940: radar a onde corte basato su giunzione Si-tungsteno
1947: transistor (AT&T Bell Laboratories)
1954: celle fotovoltaiche al silicio (AT&T Bell Labs)

## Slide 32: … sviluppo della micro- e optoelettronica
32
1958: circuito integrato
1961: LED infrarosso basato su giunzione p-n di GaAs
1969: laser rosso a eterogiunzione in AlGaAs
1970: primo microprocessore a 4 bit
1979: compact disc (laser rosso, l=720 nm)
1993: LED blu in InGaN/AlGaN/GaN
1995: laser blu in InGaN/AlGaN/GaN
2002: blu-ray disc (laser blu, l=405 nm)
2006: lampada a LED in luce bianca

## Slide 33: Indice
33
Luce: onde elettromagnetiche e fotoni, polarizzazione
Fotovoltaico e LED: cenni storici
Isolanti, semiconduttori, metalli. Resistenza elettrica
Semiconduttori: bande e gap, portatori, assorbimento
Semiconduttori: drogaggio, giunzione p-n
LED in luce blu e in luce bianca
Celle fotovoltaiche

## Slide 34: Il drogaggio
una tecnica per controllare il numero dei portatori di carica
atomi con un elettrone in più  donori, forniscono elettroni in banda di conduzione: drogaggio di tipo n
atomi con un el. in meno  accettori, forniscono lacune in banda di valenza: drogaggio di tipo p
Come funziona? Prendiamo il Silicio:
III
IV
V
Notes: 16

## Slide 35: La giunzione p-n: il “cuore” dei dispositivi a semiconduttore
35
N
P
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
zona di svuotamento, carica spaziale
LACUNE
ELETTRONI
barriera di potenziale
campo elettrico
Il campo elettrico nella zona di svuotamento si oppone alla diffusione dei portatori maggioritari (lacune dal lato p, elettroni dal lato n)
Notes: 20

## Slide 36: Polarizzazione della giunzione p-n
36
Riduzione della barriera
Forte passaggio
di corrente
N
P
Aumento della barriera
Minimo passaggio
di corrente
inversa
diretta
N
P
N
P
I
I0
Notes: 21

## Slide 37: Caratteristica I-V del diodo a giunzione
37
Polarizzazione diretta
Polarizzazione
inversa
Corrente I
Tensione V
Legge del diodo
e=1.610-19 C, kB=1.3810-23 J/K
-I0
Notes: 23

## Slide 38: Indice
38
Luce: onde elettromagnetiche e fotoni, polarizzazione
Fotovoltaico e LED: cenni storici
Isolanti, semiconduttori, metalli. Resistenza elettrica
Semiconduttori: bande e gap, portatori, assorbimento
Semiconduttori: drogaggio, giunzione p-n
LED in luce blu e in luce bianca
Celle fotovoltaiche

## Slide 39: Applicazioni della giunzione p-n:
N
P
+
+
+
+
LED e laser a semiconduttore
(con composti III-V: GaAsP, InGaN, …)
V
I
Notes: 24

## Slide 40: LED (Light Emitting Device)
Il colore, ossia la lunghezza d’onda della luce emessa, dipende dal gap di energia del materiale semiconduttore secondo la relazione Eg=hn=hc/l

## Slide 41: LED blu (1993): eterostrutture (nanostrutture) basate su GaN e leghe ternarie InGaN, AlGaN  problema di strain fra materiali con passi reticolari diversi
Premio Nobel per la Fisica 2014: http://www.nobelprize.org

## Slide 42: LED a luce bianca
LED RGB (Red-Green-Blue)
LED a fosfori
il “triangolo dei colori”

## Slide 43: Illuminazione a LED: risparmio energetico
Fonte: US DoE, Solid State Lighting: Multi-year Program Plan, 2012

## Slide 44: Illuminazione dinamica
può seguire il ritmo naturale delle attività, grazie a LED RGB con controllo indipendente della corrente
Courtesy of Claude Weisbuch

## Slide 45: Indice
45
Luce: onde elettromagnetiche e fotoni, polarizzazione
Fotovoltaico e LED: cenni storici
Isolanti, semiconduttori, metalli. Resistenza elettrica
Semiconduttori: bande e gap, portatori, assorbimento
Semiconduttori: drogaggio, giunzione p-n
LED in luce blu e in luce bianca
Celle fotovoltaiche

## Slide 46: Cella fotovoltaica: giunzione p-n illuminata
46
N
P
campo elettrico
LOAD
+
Una cella fotovoltaica funziona in maniera opposta a un LED o un laser a semiconduttore: quando viene illuminata, la corrente prodotta ha il verso della corrente inversa del diodo
I
Notes: 21

## Slide 47: Il silicio: dalla sabbia ai micro-processori
47
Wafer
Silicio ultra-puro
Lingotto
Chip
La tecnologia delle celle fotovoltaiche di semiconduttori
è molto vicina alle tecnologie della microelettronica
oppure
Cella solare
Notes: 30

## Slide 48: Struttura di una cella fotovoltaica
48
Strato anti-riflettente
Silicio tipo n
Silicio tipo p
External load
La conversione fotovoltaica dell’ energia solare si basa sull’assorbimento di luce e sulla separazione di carica in giunzioni p-n

## Slide 49: Lo spettro solare
49
La radiazione elettromagnetica emessa dal Sole ha lo spettro simile a quello di un corpo nero alla temperatura T=5800 K

## Slide 50: Irraggiamento solare annuo (Italia)
50
Milano: 1376 kWh/m2/y
Roma: 1522 kWh/m2/y
Trapani: 1639 kWh/m2/y
EU: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

## Slide 51: L’unità di energia: il kilo-Watt-ora (kWh)
1 kWh=1000 Watt · 1 ora = = 1000 W · 3600 s=3.6·106 J
1 kWh=Energia necessaria per sollevare 367 kg di un dislivello di 1000 m
Un uomo di 70 kg, con uno zaino di 20 kg, che sale per 2000 m compie un lavoro pari a 0.5 kWh
1 kWh è il lavoro che può compiere un uomo robusto, in due giornate lavorative  1 kWh vale tantissimo!
1 kWh costa circa da 0.15 € a 0.50 € (prezzo di vendita, fasce orarie, con oneri)  1 kWh costa pochissimo!
Il consumo medio di energia elettrica di un italiano è di 15 kWh/giorno  pari al lavoro sviluppato in 30 giornate lavorative!
2000 m
90 kg
 0.5 kWh !

## Slide 52: Celle fotovoltaiche di silicio (wafer)
Silicio mono-cristallino
Silicio poli-cristallino
Le celle fotovoltaiche basate su fette (wafer) di silicio coprono circa il 95% del mercato mondiale del fotovoltaico

## Slide 53: Celle fotovoltaiche a film sottile
53
CIGS – CuInGaSe2
Telluriuro di Cadmio
CIGS su Al
CdTe
Questi tipi di celle fotovoltaiche si avvalgono di tecnologie diverse, ma in tutti i casi utilizzano strati molto sottili (1-2 mm o anche meno) di semiconduttori o di materiali ibridi organico-inorganico.
Gran parte della ricerca di base sul fotovoltaico è orientata allo sviluppo di nuovi concetti, anche basati sulle nanotecnologie, per aumentare l’efficienza e ridurre i costi dei moduli. Le celle a film sottile hanno notevoli margini di miglioramento – e la ricerca è essenziale!
Dye-sensitized
Perovskite

## Slide 54: Solar PV energy on the Earth…
Solar impulse: the solar airplane
and above...
Satellites
Copper Mountain Solar Facility, Nevada

## Slide 55: Potenza fotovoltaica installata: evoluzione storica
Il tasso di crescita annuo è fra il 24% e il 39%, con un tempo di raddoppio fra 2 e 3 anni e una continua riduzione dei costi grazie all’economia di scala
GWp
Fonte: Fraunhofer-ISE PV report, 02/2023

## Slide 56: Fotovoltaico in Italia
L’Italia è fra i primi paesi al mondo per potenza fotovoltaica installata (circa 30 GW: vedi www.gse.it).
Con questi numeri, il fotovoltaico in Italia contribuisce fino al 50% della potenza di picco (~56 GW) e circa il 10% dell’energia elettrica prodotta in un anno (~300 TWh).

## Slide 57: Quote di produzione di energia elettrica (Stated Policies Scenario)
IEA World Energy Outlook, 2020
La quota di energie rinnovabili sull’energia elettrica, specialmente dell’energia solare, è in rapida crescita

## Slide 58: Ricerca pura o ricerca applicata?
58
LED e celle fotovoltaiche sono dispositivi basati sui semiconduttori. Il loro comportamento dipende in maniera cruciale dalle proprietà quantistiche della materia e della radiazione elettromagnetica (luce).
La comprensione profonda di queste proprietà è alla base dello sviluppo della conoscenza in fisica della materia, così come di tutte le applicazioni.
Fisica dei semiconduttori, microelettronica, optoelettronica, fotonica, fotovoltaico sono campi di ricerca strettamente collegati.
Nuovi concetti e applicazioni vengono sempre più spesso sviluppati in relazione alle nanotecnologie, che dipendono dalle proprietà della materia e della luce su scala submicrometrica (1 mm=10-6 m, 1 nm=10-9 m).
L’illuminazione a stato solido (LED) e l’utilizzo dell’energia solare (fotovoltaico) sono una parte importante del mix energetico del futuro, in vista di una soluzione sostenibile del problema energetico.
Ricerca pura e ricerca applicata formano un binomio inscindibile

## Slide 59: Il legame covalente nel silicio
59
Ogni atomo forma quattro legami covalenti con i quattro primi vicini
(i legami sono in tre dimensioni, con disposizione tetraedrica)
Notes: 17

## Slide 60: Il drogaggio di tipo n
60
 L’elettrone in eccesso può saltare nella banda di conduzione e diventare un portatore di carica
 Introduce stati vicino alla banda di conduzione
EC
EV
ED
Egap
n-type Si
Notes: 18

## Slide 61: Il drogaggio di tipo p
61
 La lacuna in eccesso può saltare nella banda di valenza e diventare un portatore di carica
 Introduce stati vicino alla banda di valenza
EC
EV
EA
Egap
p-type Si
Notes: 19

## Slide 62: Radianza solare annua

## Slide 63: PV solar electricity potential in european countries http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/
This official EU map report directly the energy produced in 1 year by a 1 kWp system with optimal inclination and considering the overall efficiency. In the lower scale, the annual irradiation is already multiplied by 0.75.

## Slide 64: Il problema energetico: la realtà…
Per contenere il riscaldamento globale è necessario ridurre le emissioni di CO2, dovute in gran parte alla produzione di energia da fonti fossili.
Non esiste una sola fonte energetica in grado di risolvere il problema. La società futura “low carbon” dovrà basarsi su un mix energetico comprendente una ampia quota di energie rinnovabili (solare, eolico, biomasse, geotermia…) ed energia nucleare, riducendo al minimo l’uso di fonti fossili.
Ogni tecnologia ha un impatto ambientale.
Energia solare e energia eolica sono di natura intermittente e richiedono sistemi di stoccaggio dell’energia, interconnessioni, sistemi avanzati di controllo e gestione dell’energia (“smart grids”). Ciò richiederà enormi interventi su tutte le infrastrutture energetiche.
Il solare fotovoltaico è una parte essenziale di questo scenario.

## Slide 65: … e il sogno